Ημερομηνία: 12/02/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Σύστημα συλλογής δεδομένων μέσω δικτύων ασύρματων αισθητήρων και διαχείρισης γνώσης, για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης και της απόδοσης πλοίων» προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί σύστημα για την μέτρηση και ανάλυση των εκπομπών καυσαερίων από μηχανές πλοίων.

Προδιαγραφές Συστήματος

Η παρούσα διακήρυξη συνιστάται από την προμήθεια των κάτωθι:

1.  Υπο-σύστημα αισθητήρων για την μέτρηση O2, CO, CO2, NO, NO2 και SO2 τεχνολογίας NDIR ή QCL laser ή άλλης συμβατής και πιστοποιημένης τεχνολογίας

Το υποσύστημα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους αισθητήρες για την μέτρηση των παραπάνω αερίων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

| Παράμετρος | Περιοχή Λειτουργίας | Ανοχή |
| --- | --- | --- |
| Θερμοκρασία αερίων | -40 to +1000 °C |  |
| O2 | 0 to 25vol.% | Σύμφωνα με τον οδηγία της Marpol |
| CO | 0 to 3000 ppm |  |
| NO | 0 to 3000 ppm |  |
| NO2 | 0 to 500 ppm |  |
| SO2 | 0 to 3000 ppm |  |
| CO2 | 0 to 40Vol.% |  |
| Πίεση αερίων | 600 to 1150 hPa | ± 5 hPa at 22 °C ± 10 hPa at -5 to +45 °C |

Το υποσύστημα θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω επιπλέον επιλογές:

- Ενσωματωμένη μπαταρία

- Πιστοποιημένη λειτουργία σύμφωνα με την οδηγία της Marpol.

- Αναλογική έξοδο μετρήσεων

- Λογισμικό ελέγχου

2.  Υπο-σύστημα αέριας δειγματοληψίας για την αποτελεσματική προετοιμασία του δείγματος για την διεξαγωγή μετρήσεων

Το υποσύστημα θα πρέπει να προετοιμάζει κατάλληλα το δείγμα αερίων και την σωστή και πιστοποιημένη μέτρηση. Μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο σύστημα αισθητήρων ή εξωτερικό. Μαζί με το υποσύστημα 1 θα δημιουργούν ένα ενιαίο σύστημα μέτρησης.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του αφορούν τις συνθήκες μετρήσεων όπως παρακάτω:

| Παράμετρος | Περιοχή Λειτουργίας | Ανοχή |
| --- | --- | --- |
| Θερμοκρασία αερίων | -40 to +1000 °C |  |
| Πίεση αερίων | 600 to 1150 hPa | ± 5 hPa at 22 °C ± 10 hPa at -5 to +45 °C |
| Διαφορική Πίεση | -200 to 200 hPa | 0.1 hPa |
| Θερμίστορ | -20 to 50°C | 0.1°C |
| Απόλυτη Πίεση | 600 to 1150 hPa | 1 hPa |

3. Υπο-σύστημα ανάκτησης δεδομένων (data acquisition) για την μεταφορά των μετρήσεων σε προσωπικό υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό.

Η έξοδος του υποσυστήματος των αισθητήρων θα ανακτάται και μεταφέρεται σε υπολογιστή από κάρτα δεδομένων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| Παράμετρος | Τιμή |
| --- | --- |
| Αριθμός Καναλιών | >6 |
| Ανάλυση δείγματος | 16bit |
| Ενεργός τιμή ανάλυσης δείγματος | > 14.1 bits |
| Μέγεθος FIFO μετρήσεων | 2048 δείγματα |
| Ενίσχυση | 1, 10, 100, 500 |
| Ισχύς (πλάτος) δείγματος | ±10, 1, 0.1, 0.02 V |
| Ακρίβεια δειγματοληψίας | 0.01% @ Gain = 1 |
| Ρυθμός δειγματοληψίας | 50 kS/s |
| Θερμοκρασιακή ολίσθηση | ±25 µV + (5 µV · Gain)/°C 4 |
| Μέγιστη τάση εισόδου | ±40 V |
| A/D Χρόνος Μετατροπής | 8 µs |

Επιπλέον χαρακτηριστικά για το σύνολο του συστήματος

Εγγύηση καλή λειτουργίας για ένα τουλάχιστον χρόνο

Εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας μετρήσεων

Ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται  να  προμηθεύσει το ΙΤΥΕ µε τα είδη που καταγράφονται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα Ι και να συμπληρώσει – υποχρεωτικά - τους Πίνακες των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ.

Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι ειδών.

Προϋπολογισμός Προμήθειας:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 43.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας καλείται να συμπληρώσει τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, που ασχολούνται µε  την προμήθεια υλικών σχετικών µε το αντικείμενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ανά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντα.

Το ΙΤΥΕ επιφυλάσσεται για το δικαίωμά του να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά οικονομικού φορέα ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται αυτοπροσώπως από την Γραμματεία του ΙΤΥΕ (Κτήριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο, 265 04, τηλ. 2610 – 960300, fax: 2610 - 960490)

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στις διευθύνσεις http://www.cti.gr/tenders. Το ΙΤΥΕ, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (Web site).

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) μέχρι την Παρασκευή 27/02/2015 και ώρα 13:00.

Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΤΥΕ – Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26 504, Ρίο υπόψη κου K. ΒΛΑΧΟΥ.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο ή συσκευασία με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

"Προμήθεια Συστήματος μέτρησης και ανάλυσης  των εκπομπών καυσαερίων από μηχανές πλοίων"

στο πλαίσιο του έργου:

«Σύστημα συλλογής δεδομένων μέσω δικτύων ασύρματων αισθητήρων και διαχείρισης γνώσης, για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης και της απόδοσης πλοίων»

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 27.02.2015 και ώρα 15:00

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

που θα αναφέρει την Αναθέτουσα Αρχή ΙΤΥΕ, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα.

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που να απευθύνεται στο ΙΤΥΕ και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στο ΙΤΥΕ τουλάχιστον δύο ώρες πριν την ως άνω ημέρα και ώρα.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.

Η προσφορά του αναδόχου θα είναι δεσµευτική για αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2015 και στο χρονικό διάστηµα αυτό ο ανάδοχος δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε αύξηση της τιµής που ορίζεται στην προσφορά του.

Τόπος και χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην έδρα του ΙΤΥΕ (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26 504 Πάτρα) εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάποιο από τα προσφερθέντα είδη δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις/προδιαγραφές του κατασκευαστή του ή της παρούσας πρόσκλησης ή της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντικατάσταση του είδους αυτού με ανάλογο, κατάλληλο για την εν λόγω χρήση, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή.

Σημειώνεται ότι το κόστος της μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα γραφεία του ΙΤΥΕ στο Κτήριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών – Ρίο.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

Κατά την αξιολόγηση η επιτροπή Διενέργειας μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους υποψηφίους προμηθευτές ή/και δείγματα των προσφερομένων ειδών. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να χορηγήσει τα παραπάνω εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου αιτήματος.

Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών

Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων ανάδοχων οικονομικών φορέων λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα κάτωθι στοιχεία:

- η συμφωνία των προσφορών προς τους όρους της παρούσας και  τις προδιαγραφές του εξοπλισμού που ορίζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ.

(ii)	η τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοια ή παρεµφερή είδη.

(iii)	ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε ανάµεσα στους υποψήφιους αναδόχους οικονομικούς φορείς.

Η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού  τελικά  θα  γίνει  στον  οικονομικό φορέα  µε  την χαμηλότερη τιµή, εκ των οικονομικών φορέων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές.

Στους όρους της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνονται και οι προδιαγραφές των ειδών που ορίζονται στους συνημμένους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ) και Συμμόρφωσης (ΠΣ), του Παραρτήματος ΙΙ.

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα οι Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης, όπως ακριβώς καταγράφονται στο Παράρτημα II.

Στην στήλη «Απάντηση Οικονομικού Φορέα» θα καταγραφεί ‘ΝΑΙ’, ‘ΟΧΙ’, ή ‘ΥΠΕΡ’ (αντιστοιχώντας σε κάλυψη, μη κάλυψη ή υπερκάλυψη, αντίστοιχα), και στην στήλη «Παραπομπές & Σχόλια» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού και λογισμικού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης κλπ., που θα πρέπει να παρατεθούν σε ξεχωριστό Παράρτημα «Τεχνικά Φυλλάδια - Αναφορές» της προσφοράς.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική εγγύηση σύμφωνα με τα ειδικότερα ζητούμενα ανά είδος, στους Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος ΙΙ.

Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας :

- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

- παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Αποτελέσματα – Κατάταξη – Κατάρτιση σύμβασης

Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο του ΙΤΥΕ το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Προς το συγκεκριμένο Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα γίνεται πρόσκληση αυτού για κατάρτιση της σχετικής σύμβασης από το αρμόδιο όργανο του ΙΤΥΕ.

Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας και τα στοιχεία της προσφοράς του Ανάδοχου Οικονομικού Φορέα. Η σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της παρούσας και ουσιώδεις όρους της προσφοράς του υποψηφίου που τελικά θα επιλεγεί.

Αντικείμενο της κατάρτισης της σύμβασης θα αποτελέσει και η τροποποίηση τυχόν μη ουσιωδών όρων της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα, που κατά την κρίση του ΙΤΥΕ βελτιώνουν την προσφερόμενη από αυτόν λύση.

Το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης θα καταρτιστεί από το ΙΤΥΕ λαμβανομένων υπόψη και των όσων αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους καθώς και τυχόν άλλων στοιχείων που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης. Η γλώσσα της σύμβασης θα είναι η Ελληνική.

Οι σχετικές συζητήσεις για την κατάρτιση και η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημερομηνία πρόσκλησης του υποψηφίου, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που γίνονται αποδεκτοί από τα δύο μέρη.

Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις ή αποβούν αυτές άκαρπες με τον πρώτο στην τελική κατάταξη οικονομικό φορέα, τότε το ΙΤΥΕ μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση του, να προχωρήσει σε πρόσκληση κατάρτισης της σύμβασης με τους επόμενους στην τελική κατάταξη υποψηφίους και μέχρι την επίτευξη ικανοποιητικής για αυτό συμφωνίας.

Κανένας από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

Πληρωμή – Κρατήσεις

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι πληρωμές προς τον οικονομικό φορέα θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προς το ΙΤΥΕ για το έργο ««Σύστημα συλλογής δεδομένων μέσω δικτύων ασύρματων αισθητήρων και διαχείρισης γνώσης, για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης και της απόδοσης πλοίων» (Συνεργασία 2011).

Όλο το ποσό της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, μετά την Παραλαβή του έργου, από αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών είτε από την Οριστική Παραλαβή, είτε από την άφιξη στο ΙΤΥΕ της αντίστοιχης χρηματοδότησης.

Η αμοιβή της Αναδόχου υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 § 3 Ν 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή κάθε τμήματος της πληρωμής αποτελεί η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών καθώς και η υποβολή των στοιχείων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που επιβάλλει ο νόμος τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την εξόφληση. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα προσκομίζονται μόνο από Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας του έργου και το ΙΤΥΕ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια των Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Λογισμικού

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤA CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ) | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Υπο-σύστημα αισθητήρων για την μέτρηση O2, CO, CO2, NO, NO2 και SO2. | Υπο-σύστημα αισθητήρων για την μέτρηση O2, CO, CO2, NO, NO2 και SO2. |  |  |  | 1 |
| 2 |  | Υπο-σύστημα αέριας δειγματοληψίας για την αποτελεσματική προετοιμασία του δείγματος για την διεξαγωγή μετρήσεων | Υπο-σύστημα αέριας δειγματοληψίας για την αποτελεσματική προετοιμασία του δείγματος για την διεξαγωγή μετρήσεων |  |  |  | 1 |
| 3 |  | Υπο-σύστημα ανάκτησης δεδομένων (data acquisition) | Υπο-σύστημα ανάκτησης δεδομένων (data acquisition) |  |  |  | 1 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης

Α. Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ)

ΠΤΧ 1:  Υπο-σύστημα αισθητήρων για την μέτρηση O2, CO, CO2, NO, NO2 και SO2 τεχνολογίας NDIR ή QCL laser ή άλλης συμβατής και πιστοποιημένης τεχνολογίας

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Το υποσύστημα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους αισθητήρες για την μέτρηση των παραπάνω αερίων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |
|  | Μέτρηση Θερμοκρασίας αερίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση O2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση CO | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση NO | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση NO2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση SO2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση CO2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση Πίεση αερίων | ΝΑΙ |  |  |
| Χαρακτηριστικά λειτουργίας |
|  | Μέτρηση Θερμοκρασίας αερίων | -40 to +1000 °C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση O2 | 0 to 25vol.% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση CO | 0 to 3000 ppm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση NO | 0 to 3000 ppm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση NO2 | 0 to 500 ppm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση SO2 | 0 to 3000 ppm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση CO2 | 0 to 40Vol.% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση Πίεση αερίων | 600 to 1150 hPa | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη μπαταρία |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλογική έξοδο μετρήσεων |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό Ελέγχου |  |  |  |  |
|  | Πιστοποίηση Λειτουργίας |  |  |  |  |

ΠΤΧ 2:  Μονάδα αισθητήρων εσωτερικού χώρου

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Το υποσύστημα θα πρέπει να προετοιμάζει κατάλληλα το δείγμα αερίων και την σωστή και πιστοποιημένη μέτρηση. Μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο σύστημα αισθητήρων ή ανεξάρτητο. Τα γενικά χαρακτηριστικά του αφορούν τις συνθήκες μετρήσεων όπως παρακάτω: |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |
|  | Έλεγχος Θερμοκρασίας αερίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έλεγχος Πίεσης αερίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έλεγχος Διαφορικής Πίεση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έλεγχος Θερμίστορ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασία αερίων | -40 to +1000 °C |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίεση αερίων | 600 to 1150 hPa | ± 5 hPa at 22 °C ± 10 hPa at -5 to +45 °C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαφορική Πίεση | -200 to 200 hPa | 0.1 hPa | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμίστορ | -20 to 50°C | 0.1°C | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόλυτη Πίεση | 600 to 1150 hPa | 1 hPa | ΝΑΙ |  |  |

ΠΤΧ 3:  Υπο-σύστημα ανάκτησης δεδομένων (data acquisition) για την μεταφορά των μετρήσεων σε προσωπικό υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό.

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/D Κάρτα ανάκτησης δεδομένων για την μεταφορά των μετρήσεων σε προσωπικό υπολογιστή. |
| Γενικά Χαρακτηριστικά / Προδιαγραφές |
|  | Αριθμός Καναλιών | >6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση δείγματος | 16bit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενεργός τιμή ανάλυσης δείγματος | > 14.1 bits | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγεθος FIFO μετρήσεων | 2048 δείγματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενίσχυση | 1, 10, 100, 500 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς (πλάτος) δείγματος | ±10, 1, 0.1, 0.02 V | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ακρίβεια δειγματοληψίας | 0.01% @ Gain = 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμός δειγματοληψίας | 50 kS/s | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασιακή ολίσθηση | ±25 µV + (5 µV · Gain)/°C 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη τάση εισόδου | ±40 V | ΝΑΙ |  |  |
|  | A/D Χρόνος Μετατροπής | 8 µs | ΝΑΙ |  |  |

Β. Πίνακες Συμμόρφωσης (ΠΣ)

ΠΣ 1: Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης – Συντήρησης

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σ 1.1 | Υπηρεσίες Εγγύησης |
| Σ 1.1.1 | Ο Οικονομικός φορέας οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού για την περίοδο που αναγράφεται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Η παροχή εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισμό/λογισμικό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε επιμέρους εξοπλισμού και λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.1.2 | Ο Οικονομικός φορέας οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή κάθε είδους εξοπλισμού και λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.1.3 | Να αναφερθεί για πόσο διάστημα ο κατασκευαστής εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.2 | Υπηρεσίες Συντήρησης |
| Σ 1.2.1 | Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησης κάθε είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.2.2 | Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις ανανεώσεις και διορθώσεις (patches) του λογισμικού | ΟΧΙ |  |  |
| Σ 1.2.3 | Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα της εγγύησης κάθε προϊόντος | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.2.4 | Η ανταπόκριση του Οικονομικού Φορέα σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι: Για την διάγνωση της βλάβης: Εντός ενενήντα έξι (96) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00 Ή το πρωί (08:00 η ώρα), της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών Για την επιδιόρθωση της βλάβης: σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.2.5 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.2.6 | Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email). Επίσης καλείται να προσφέρει μέθοδο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή (δικαίωμα σε κωδικούς πρόσβασης) για την επίλυση/ παρακολούθηση προβλημάτων | ΝΑΙ |  |  |

ΠΣ 2: Χρονοδιάγραμμα Έργου

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σ 2.1 | Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης Εξοπλισμού και Λογισμικού |
| Σ 2.1.1 | Η παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού θα ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 30 (τριάντα) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

| Α/Α | Προϊόν/Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Περιγραφή | Ποσότητα | Κόστος Μονάδος | Συνολικό Κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υπο-σύστημα αισθητήρων για την μέτρηση O2, CO, CO2, NO, NO2 και SO2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Υπο-σύστημα αέριας δειγματοληψίας |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Υπο-σύστημα ανάκτησης δεδομένων (data acquisition) |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΦΠΑ (23%) |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |